## Slide 1
Digital Production Execution Project
  Smart Factory
Notes: Pour changer l’image d’une diapositive existante :
Clic droit sur l’image
Changer l’image à partir d’un fichier
Choisir la nouvelle image
Celle-ci peut avoir un cadrage différent de l’ancienne, il faut donc faire un nouveau clic droit et choisir l’option « rogner » pour l’ajuster.
Pour placer une image à partir d’une nouvelle diapositive issue du masque :
Clic dessus et choisir une image
Ou simplement glisser/déposer une image de votre dossier dans le cadre gris
Pour compresser une image :
Cliquez sur l’image
Aller dans le menu « Fichier », puis « compresser les images »
Vous avez le choix de compresser l’image sélectionnée ou toutes les images du document
Vous pouvez aussi déterminer la résolution (300, 150, 96 dpi)
 AVANT DE PRESENTER VOTRE DOCUMENT EN PUBLIC, PENSEZ A SUPPRIMER CES EXPLICATIONS DE LA MARGE 

## Slide 2: MES solution in the CIM Standard
MES are Factory Information and Communication Systems between Business Information Systems (ERP, PLM) and Industrial Processes (Control-Command).
The MES is integrated into the classic CIM (Computer Integrated Manufacturing) standard model at level 3.
The role of the MES is to coordinate, at the production unit level, activities related to Production, Quality, Maintenance, Inventories and Monitoring of Work in Progress, and Tool Management.
The MES works at a level of horizon and resolution (concerning time or aggregation of information) different from that of ERP or automation levels. It retrieves from the ERP a portfolio of limited orders over a fixed horizon and will process it in detail by cross-referencing data from the different activities (Production, Maintenance, Quality, etc.) and raw data from the field (operators, automation).
CIM 0
CIM 1
CIM 2
CIM 3
CIM 4
CIM (Computer Integrated Manufacturing) Standard
Enterprise Information System
Plant Information System
Command Control
ERP
Enterprise Resource Planning
Central management functions
PLM / MDM
Product Lifecycle Management
Master Data Management
Technical Data Management
and Document Management
MES
Manufacturing Execution System
End management of: Production, Quality, Maintenance, Inventories – Monitoring & Location of Work in Progress, Tools
Conduct – Supervision
SCADA - HMI
Sensors - Actuators
Automation - SNCC - DC

## Slide 3: MES and its place in the CIM (Computer Integrated Manufacturing) Standard
Level 4
Company Management
Level 2
Supervision
Level 0 - 1
Sensors, Actuator and Automates
Level 3
Execution system
ERP (Enterprise Resource Planning) / SCM (Supply Chain Management)
APS (Advance Planning and Scheduling), Planning part
PLM (Product Lifecycle Management)
CMM (Computer-assisted Maintenance Management),
CIM (Computer Integrated Manufacturing) Pyramid
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
Batch Control
DCS (Digital Control System)
API Programmable Controllers
DC (Digital Command)
Process controllers
MES
LES (Logistics Execution System)
WMS (Warehouse Management System)
LIMS (Laboratory Information Management System)
APS (Scheduling part)
Decisions
Information

## Slide 4: MES Functionalities
1. Receiving orders in plant
Production, Maintenance, Quality, Inventories, Tool Management Orders from central business management functions (Planning) to production equipment, their breakdown into smaller tasks, their scheduling, their launch into production and overall management their execution (display of operating instructions and instructions, manufacturing reports, status management)
2. Workshop-level management of technical data
linked to products (operations, operating parameters, ranges, recipes, product nomenclatures and resources) in close collaboration with the Engineering or Methods level covered in the ERP or PLM
3. Resource sharing
(Staff, Equipment, Tools, Materials) between all activities (Production, Quality, Maintenance, Inventories, etc.) using a calendar synchronized with that of the ERP and updated by current data reported from the process ( e.g.: availability and capability of equipment)
The MES solution can mainly deal with:
4. Production reports
reporting of quantities produced and operating costs to the ERP, associated with Customer Orders and Order Lines
5. Product and process traceability
in relational or real-time database (History in database, Upstream and downstream genealogy of products-components-materials, Measurements, Defects, Monitoring and operational reports, Status of production equipment, Operational availability, Cadence, Presence and Qualification of Teams and Personnel). This traceability can be supplemented by statistical analysis and control systems (control cards, MSP/SPC) making it possible to anticipate quality deviations and correct the process (adjustments, maintenance) before producing non-compliant products
6. Performance analysis
which allows, from database logging, to construct appropriate performance indicators (Service Rate, Synthetic Yield Rate, Quality Rate, Cadence, Operational Availability, Staff Utilization Rate, etc. )
7. Document management
Contextual online documentation at workstations, production reports and electronic batch files, reports, 2D/3D plans possibly animated.

## Slide 5: MESA description of the MES functions
Performance analysis
Traceability, genealogy
Maintenance
(Re-) Assignment of product routing tasks, batches
Staff management
Resource management
Process execution control
Quality
MES
Scheduling
Management of documents and technical data
Data acquisition
MESA (Manufacturing Execution System Association) described in 1992 the MES 11 main macroscopic functions
MES ANSI / ISA S95 Standard
(which has been constantly evolving since 1995)
gives a more precise functional division into several models of activities of:
Production
Maintenance
Quality
Inventories and Work in Progress Management
Others (like tool management)

## Slide 6: Solution MES dans le standard CIM
Les MES sont des Systèmes d’Information et de Communication d’Usines entre les Systèmes d’Information d’Entreprise (ERP, PLM) et les Process Industriels (Contrôle-Commande).
Le MES s’intègre dans le modèle classique du CIM (Computer Integrated Manufacturing) au niveau 3.
Le rôle du MES est de coordonner, au niveau des unités de production, les activités liées à la Production, à la Qualité, à la Maintenance, aux Inventaires et Suivis des En-cours, à la Gestion des Outillages.
Le MES travaille à un niveau d’horizon et de résolution (concernant le temps ou l’agrégation des informations) différent de celui des ERP ou des niveaux d’automatisme. Il récupère des ERP un portefeuille d’ordres limité sur un horizon figé et va le traiter de façon détaillée en croisant les données des différentes activités (Production, Maintenance, Qualité, …) et les données brutes issues du terrain (opérateurs, automatismes).
CIM 0
CIM 1
CIM 2
CIM 3
CIM 4
Standard de CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Système
d’Information
d’Entreprise
Système
d’Information
d’Usine
Contrôle
Commande
ERP
Enterprise Resource Planning
Central management functions
PLM / MDM
Product Lifecycle Management
Master Data Management
Technical Data Management
and Document Management
MES
Manufacturing Execution System
Management fin de : Production, Qualité, Maintenance, Inventaires – Suivi & Localisation des En-cours, Outillages
Conduite – Supervision
SCADA - HMI
Sensors - Actuators
Automation - SNCC - DC

## Slide 7: Le MES et sa place dans les Systèmes d’Information de Production
Niv 4
Company Management
Niveau 2
Supervision
Niveau 0 - 1
Capteurs, Actionneurs et Automates
Niveau 3
Système d’Exécution
ERP (Enterprise Resource Planning) / SCM (Supply Chain Management)
APS (Advance Planning and Scheduling), partie Planification
PLM (Product Lifecycle Management)
CMM (Computer-assisted Maintenance Management),
Décisions
Information
Pyramide du standard CIM (Computer Integrated Manufacturing)
SCADA (Superviseurs et HMI)
Batch Control
SNCC (Systèmes Numériques de Contrôle Commande)
API Automates Programmables
CN (Commandes Numériques)
Contrôleurs de procédés
MES
LES (Logistics Execution System)
WMS (Warehouse Management System)
LIMS (Laboratory Information Management System)
APS (partie Ordonnancement / Séquencement)

## Slide 8: Le rôle du MES
1. La descente des Ordres
Ordres de Production, Maintenance, Qualité, Inventaires, Gestion des Outillages, depuis les fonctions centrales de gestion d’entreprise (Planification) vers les équipements de production, leur éclatement en tâches plus petites, leur ordonnancement, leur lancement en production et le pilotage global de leur exécution (affichage des instructions opératoires et des consignes, comptes-rendus de fabrication, gestion des statuts)
2. La gestion au niveau atelier des données techniques
liées aux produits (opérations, paramètres opératoires, gammes, recettes, nomenclatures produits et ressources) en collaboration étroite avec le niveau Engineering ou Méthodes traité dans l’ERP ou le PLM
3. Le partage des ressources
Personnels, Equipements, Outillages, Matières) entre toutes les activités (Production, Qualité, Maintenance, Inventaires, …) à l’aide d’un calendrier synchronisé avec celui de l’ERP et mis à jour par les données courantes remontées du process (par ex : disponibilité et capabilité des équipements)
La solution MES peut traiter principalement:
4. Les comptes-rendus de production
remontée des quantités produites et des coûts opératoires à l’ERP, associés aux Ordres et Lignes de Commandes Client
5. La traçabilité produit et process
en base de données relationnelle ou temps-réel (Historisation en base de données, Généalogie amont et aval produits-composants-matières, Mesures, Défauts, Suivis et Comptes-rendus opératoires, Etats des équipements de production, Disponibilité opérationnelle, Cadence, Présence et Qualification des Equipes et Personnels). Cette traçabilité peut être complétée par des systèmes d’analyse et de contrôle statistiques (cartes de contrôle, MSP/SPC) permettant d’anticiper les dérives qualité et de corriger le process (réglages, maintenance) avant de produire des produits non-conformes ;
6. L’analyse de performance
qui permet, à partir de l’historisation en base de données, de construire des indicateurs de performance adaptés (Taux de service, Taux de Rendement Synthétique, Taux de Qualité, de Cadence, de Disponibilité opérationnelle, Taux d’utilisation du Personnel, …) ;
7. La gestion documentaire
documentation contextuelle en ligne aux postes, comptes-rendus de production et dossiers de lot électroniques, rapports, plans 2D/3D éventuellement animés.

## Slide 9: Les fonctions du MES décrites par le MESA
Analyse de performance
Traçabilité, généalogie
Ordonnance-ment
Gestion des documents et des données techniques
Maintenance
(Ré-) Affectation des tâches routage produits, lots
Gestion du personnel
Acquisition de données
Gestion des ressources
Contrôle d’exécution du procédé
Qualité
MES
MESA (Manufacturing Execution System Association) : Modèle du MES de 1992 en 11 fonctions macroscopiques principales
Norme MES ANSI / ISA S95
(qui évolue constamment depuis 1995)
donne un découpage fonctionnel plus précis en plusieurs modèles d’activités de :
Production
Maintenance
Qualité
Inventaires et Gestion des En-cours
Autres (comme la Gestion des Outillages)

## Slide 10: Alignment between the layers, A key element in Performance
Engineering
Procurement
Production
Warehouse
Sales
Planning
Aftersales
Production Process
Purchasing Process
Quality Process
…
Process
Applications
Data
Infrastructure
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXXX XXX XXXX XXXX X
XXXX XXX XXX XXX XX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXXX XXX XXXX XXXX X
XXXX XXX XXX XXX XX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXXX XXX XXXX XXXX X
XXXX XXX XXX XXX XX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXXX XXX XXXX XXXX X
XXXX XXX XXX XXX XX XXX

## Slide 11: MES: un outil modulable
Plateforme Global
5. Traçabilité
9. Qualité
6. Ordonnancement
3. Analyse de perf
7. Gestion des tâches et lots
10. Gestion du personnel
2. Contrôle d’exécution du procédé
8. Gestion des ressources
4. Gestion des formations et habilitations
1. GED et des données techniques
11. Maintenance
Equipe Centrale
Usine 1
Usine 2
Usine …
1
6
7
11
1
8
5
10
1
8
3
1
10
Les solutions d’aujourd’hui permettent une gestion modulaire de la solution permettant une couverture large des besoins avec des périmètres variables

## Slide 12: Besoins et exigences – Cartographie des outils existants
Périmètre Gestion de production
Num | Outils | Utilisation
1 | Papier | 21
2 | SAP | 16
3 | Excel | 11
4 | AVEVA PI | 7
5 | Gatec | 4
6 | PC LABOR | 2
7 | Transwide | 1
8 | CEREO | 1
9 | Wonderware MES | 1
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 17
2 | Lotus | 13
3 | Papier | 12
4 | Sharepoint | 8
5 | Power BI | 8
6 | SAP | 6
7 | Forms | 6
8 | OneNote | 6
9 | Power Apps | 5
10 | AVEVA PI | 5
11 | Pytheos | 4
12 | Word | 4
13 | Email | 3
14 | MDE | 3
15 | Fabriq | 2
16 | Reseau local | 2
17 | Gatec | 1
18 | Terrain | 1
19 | SalesForce | 1
Num | Outils | Utilisation
1 | Pytheos | 7
2 | Excel | 7
3 | AVEVA PI | 4
4 | Word | 3
5 | Manuel | 2
6 | Fabriq | 2
7 | Power Apps | 2
8 | Quimeo | 2
Traçabilité
Evénements de production
Plans d’actions
9 Outils
19 Outils
8 Outils

## Slide 13: Besoins et exigences – Cartographie des outils existants
Périmètre QHSEE
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 25
2 | Papier | 21
3 | Lotus | 20
4 | Gatec | 14
5 | Sharepoint | 12
6 | MES Wonderware | 11
7 | Power APPS | 8
8 | Forms | 7
9 | Email | 7
10 | SAP | 6
11 | PC LABOR | 4
12 | SalesForce | 3
13 | Telephone | 3
14 | AVEVA PI | 2
15 | Pollen | 2
16 | Qpulse | 2
17 | NC Fournisseur | 2
18 | Ealico | 2
19 | Kprocess | 2
20 | Pytheos | 1
21 | Quarks | 1
22 | Word | 1
23 | Teams | 1
24 | CEREO | 1
Qualité production
Questionnaires
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 23
2 | Forms | 19
3 | Pytheos | 14
4 | Word | 12
5 | Lotus | 11
6 | Qpulse | 9
7 | Sharepoint | 7
8 | Power Apps | 6
9 | Papier | 4
10 | Manuel | 2
11 | Reseau local | 2
12 | Gatec | 2
13 | Fabriq | 2
14 | TENFORCE | 1
15 | Questionnaire | 1
16 | Leneo | 1
17 | CIKABA | 1
Changements
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 20
2 | Sharepoint | 10
3 | Word | 10
4 | Pytheos | 7
5 | Lotus | 5
6 | Papier | 2
7 | Reseau local | 2
8 | Forms | 2
9 | TENFORCE | 1
10 | Power Apps | 1
11 | CLARIZEN | 1
12 | Web | 1
Risques
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 17
2 | Word | 7
3 | Papier | 5
4 | DUER | 5
5 | Reseau local | 5
6 | CIKABA | 2
7 | Lotus | 2
8 | TENFORCE | 1
9 | QUARKS | 1
10 | EALICO | 1
Plans d’actions
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 21
2 | Pytheos | 19
3 | Word | 10
4 | Qpulse | 10
5 | Lotus | 7
6 | Sharepoint | 5
7 | Power Apps | 4
8 | Gatec | 2
9 | Fabriq | 2
10 | Leaneo | 2
11 | Quarks | 2
12 | Terrain | 2
13 | TENFORCE | 1
14 | Papier | 1
15 | Email | 1
24 Outils
17 Outils
12 Outils
10 Outils
15 Outils

## Slide 14: Besoins et exigences – Cartographie des outils existants
Périmètres Documentation – Performance – Supply Chain - Maintenance
Num | Outils | Utilisation
1 | Sharepoint | 18
2 | Lotus | 15
3 | Qpulse | 7
4 | Papier | 7
5 | Reseau local | 5
6 | SAP | 2
7 | Tenforce | 1
8 | Pytheos | 1
9 | Leneo | 1
10 | Notes | 1
11 | Power Apps | 1
Documentation
Performance
Num | Outils | Utilisation
1 | Aveva PI | 17
2 | Excel | 12
3 | Power Apps | 7
4 | Sharepoint | 6
5 | Gatec | 5
6 | Fabriq | 2
7 | Tableau | 1
8 | Papier | 1
9 | Word | 1
Supply Chain
Num | Outils | Utilisation
1 | Excel | 19
2 | SAP | 14
3 | Transwide | 8
4 | Pollen | 6
5 | Papier | 3
6 | Peripass | 3
7 | Anaplan | 2
8 | AVEVA PI | 2
Maintenance
Num | Outils | Utilisation
1 | SAP | 6
2 | Excel | 2
3 | Power Apps | 2
11 Outils
9 Outils
8 Outils
3 Outils

## Slide 15: Le nombre d’outils IT a un impact fort sur la performance
PI
Excel
QMS
Supervision
Sharepoint
Supervision
PI
MES
GATEC
MES
EALICO
EALICO

## Slide 16: Echanges entre les systèmes avec MOM-MES à venir
L’outil MOM-MES sera l’outil principal à côté de l’outil Historian AVEVA PI et les outils de supervisions actuellement en place dans les usines. L’outil MOM-MES aura des connexions avec l’outil existant ERP SAP ECC6 EHP6.
Tous les documents sont actuellement dans diverses outils (Sharepoint, Lotus, répertoires partagés, …). Un effort de standardisation vers un outil unique de GED est en cours.
ERP SAP ECC6 EHP6
GED
MOM - MES
Historian
Anaplan
Produit:
Spécifications
Articles
Commandes
Stocks
Evènements
Contextes
Equipements
Procédures
Infos techniques (PID, plans, …)
No de lot/traçabilité:
Equipements
Produit
Documents
Moment: 12/07/24 02:34
Article SAP
No de Commandes
Docs réglementaires
Articles
PDP
Délai:
Input Opérateur:
Opérateur
QHSEE
Plans d’actions

## Slide 17: Echanges entre les systèmes avec MOM-MES et PLM à TERME (la bonne pratique)
La mise en place de MOM-MES est une étape vers la construction du modèle de référence du triangle logiciel d’une usine moderne MES+ERP+PLM. A ce triangle vient s’ajouter l’outil Historian AVEVA PI qui va apporter toutes les informations du process. Il faut aussi ajouter l’outil Anaplan dans lequel est construit le PDP pour les sites ayant besoin d’un PDP détaillé.
ERP
PLM
MOM - MES
Historian
Anaplan
Produit:
Spécifications
Articles
Commandes
Stocks
Evènements
Contextes
Equipements
Procédures
Infos techniques (PID, plans, …)
No de lot/traçabilité:
Equipements
Produit
Documents
Moment: 12/07/24 02:34
Article SAP
No de Commandes
Docs réglementaires
Articles
PDP
Délai:
Input Opérateur:
Opérateur
QHSEE
Plans d’actions

## Slide 18: Architecture des systèmes
ERP
PLM
MOM - MES
Historian
Anaplan
Equipements
Articles
Spécifications
Articles
Commandes
Stocks
Evènements
Contextes
Equipements
Spécifications
Procédures
Infos techniques (PID, plans, …)
PDP

## Slide 19: Planning de solution MES: développement en quelques mois
Cahier des charges général
Choix de la solution
Choix de l’intégrateur
Cahier des charges détaillé
Développement de l’outil
Implémentation IT
1. Expression du besoin
2. Choix
3. Développement
4. Implémentation
Conduite de changement
Support
Stratégie de déploiement
m
m
m
m
m
m
m
m
m
…
m
m
m
m
m
m
Les phases les plus longues étant l’implémentation et l’expression du besoin, quel que soit la solution, le planning d’un projet POLARIS ou un projet MES reste similaire.
La phase de développement reste limitée à quelques mois pour chaque version

## Slide 20: Le planning global du projet MES
Etapes | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Analyse des besoins |  |  |  | 
Découverte des outils standards |  |  |  | 
Spécifications générales et business case |  |  |  | 
Appels d’offre |  |  |  | 
Spécification et implémentation pour le site pilote |  |  |  | 
Implémentation Vague 1 |  |  |  | 
Implémentation Vague 2 |  |  |  | 
Une première analyse a permis d’identifier le besoin pour construire la construction et l’implémentation d’une solution commune et standard de MOM-MES chez Tereos.
Lors d’une seconde étape, des solutions standards ont été présentées afin de faciliter la description des besoin alignés sur les fonctions standards des solutions MOM-MES.
L’implémentation d’une première version sur un site pilote permet de construire une solution et de sa validation. Le déploiement de la solution sur les autres sites peut se faire sur plusieurs vagues pour couvrir tous les sites de Tereos.
26/07/24

## Slide 21: Couverture du processus de l’exécution de la production
Exécution (Usine)
Expédition
Réception
QHSEE
Maintenance
MES-MOM couvre les processus d’exécution dans l’usine. Il permet aussi aux équipes centrales de piloter et/ou informer directement les usines pour les actions concernant plusieurs usines.
Planification (Centrale)
S&OP – Supply Chain – PDP ; Achat ; Etude et Ingénierie; Process; QHSEE; Maintenance
Planifier
Exécuter
Vérifier
Ajuster
Production
Ordonnancer
Gérer les évènements de production
Gérer la performance
Gérer les plans d’actions de production
Gérer la qualité de production
Gérer les changements
Gérer les questionnaires (Audits, Check-list, Questionnaire, …)
Gérer les plans d’actions de QHSEE
Gérer les risques
Gérer la maintenance préventive
Planifier la maintenance préventive
Gérer la maintenance corrective
Gérer les plans d’actions de maintenance
Echanges d’informations

## Slide 22: Les besoins sur 6 thèmes
Les besoins identifiés ont été groupés sur 6 thèmes :

## Slide 23: Planning de solution: Adaptable en fonction des priorités
La stratégie de déploiement permettra la prise en compte des priorités et la disponibilité des ressources
Temps
Site
Fonctions
2025
2026
2027
2028
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Central
Site 1
Site 2
Central
Site 1
Site 3
Site 4
Site 5
Central
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7
Central
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7